## Slide 1: Fizikai kémiai mérések
Fizikai kémia előadások 10.
Turányi Tamás
ELTE Kémiai Intézet

## Slide 2
Megfigyelés és kísérlet
Megfigyelés:
Egy folyamatról vagy jelenségről rendszeres tapasztalatszerzés
tudományos adatgyűjtés céljából.
A körülményeket nem feltétlenül mi idézzük elő
Pl. állatok megfigyelése a természetben, meteorológiai megfigyelések
Cél, hogy megismétléskor (csaknem) ugyanaz legyen az eredmény: reprodukálhatóság.
A mért eredmény azonban kissé ingadozik,
mert a kísérlet eredményét sok, nehezen figyelembe vehető tényező is befolyásolhatja:
mérési eredmény hibája: a valódi eredmény és a mért eredmény eltérése
fajtái: szisztematikus hiba és véletlen hiba
Kísérlet:
Jól meghatározott,
általunk előidézett körülménynél végzett megfigyelés.

## Slide 3
A mérések szisztematikus hibája
állandó szisztematikus hiba:
állandó nagyságú eltérés a helyes és a mért érték között
pl. mérés elvi hibája; pl. mintavétel után is zajlik reakció
Állandó szisztematikus hibát nem lehet felderíteni csak a mérési adatok feldolgozásával!
szisztematikus hiba:
rendszeresen, meghatározott irányba fejti ki hatását
kivédése:
mérőműszer ismételt kalibrációja
mérés más módszerrel
változó szisztematikus hiba: időbeli mászást okoz
pl. termoelem öregedése, elektronika bemelegedése, katalizátor vagy fal szennyeződése

## Slide 4
A mérések véletlen hibája
véletlen hiba:
nem rendszeresen és
nem meghatározott irányban lépnek fel
keletkezésük oka ismeretlen, vagy
ezeket az okokat nem tudjuk figyelembe venni.
Kivédése: statisztikai feldolgozás
Ha nincs szisztematikus hiba, a várható érték megegyezik a valódi értékkel.
kiugró értékek:
pl. durva személyi hiba, erős környezeti behatás
A kiugró értékeket a statisztikai feldolgozásnál nem vesszük figyelembe. Egyedi mérlegelés kérdése, mit tekintünk kiugró értéknek.

## Slide 5
Abszolút és relatív hiba
Abszolút hibakorlát: ennél mindig kisebb az abszolút hiba
Abszolút hiba: a mért érték eltérése az átlagértéktől
100 kg-os ember tömegmérésének pontossága személymérlegen 0,1 kg,
Abszolút hibakorlát: 0,1 kg
Relatív hibakorlát: 0,1%
10 tonnás (10000 kg) vasúti teherkocsi tömegmérésének pontossága 10 kg
Abszolút hibakorlát: 10 kg
Relatív hibakorlát: 0,1%
Relatív hiba: az abszolút hiba és az átlagérték hányadosa:
Relatív hibakorlát: ennél mindig kisebb a relatív hiba

## Slide 6
Analóg és digitális mérések
digitális mérések:
a műszer analóg elektromos jelet ad
konvertálás digitális jellé
a digitális jel feldolgozása számítógéppel
elektronikus naplózás
Ma ez a jellemző.
Laboratory Information Management System (LIMS)
(naplózás, feldolgozás, visszakereshetőség, adatcsere)
analóg mérések:
az analóg műszert az ember leolvassa
a mérési eredményt papírra leírja
Ez volt a jellemző néhány évvel azelőttig.

## Slide 7
Információ elektronikus kódolása
digitális jelsorozat
négyszögjelek sorozata a logikai 1 és 0 értékkel
váltakozó áram
a töltéshordozók a periódusidő felében az egyik,
felében a másik irányba áramlanak
periodikus jel, általában szinusz- vagy négyszöghullám;
jele: AC, az angol Alternating Current rövidítése
info: a jel amplitúdója és/vagy frekvenciája
egyenáram
a töltéshordozók a vezetőben egy irányba áramlanak
jele: DC, az angol Direct Current rövidítése
info: a jel nagysága (amplitúdója)

## Slide 8
Zaj és zajtűrés
zaj a jel amplitúdója és a frekvenciája is változik
torzítja a hasznos információt hordozó jelet
zajos egyenáram:
nagyon torzul az info
AM rádió
jel/zaj viszony:
a hasznos jel és a zaj amplitúdójának aránya (signal-to-noise ratio, S/N) itt: b/a
zaj forrása:
érzékelő
feldolgozó elektronika
adatátviteli csatorna
zajos frekvenciakódolás
kicsit torzul az info
FM rádió
zajos bináris jel
nem torzul az info
digitális TV adás

## Slide 9
Bináris kódolás 1: BCD kódolás
BCD kódolás (Binari Coded Decimal)
tízes számrendszer számjegyeinek kódolása 4 biten:
24 = 16 féle lehet
információ továbbítása nagy biztonsággal:
csak kétféle (bináris) jellel
logikai nulla 0 V
logikai egy +5 V
0 |  | 0000
1 |  | 0001
2 |  | 0010
3 |  | 0011
4 |  | 0100
5 |  | 0101
6 |  | 0110
7 |  | 0111
8 |  | 1000
9 |  | 1001

## Slide 10
Bináris kódolás 2: ASCII kód
ASCII kód: 1 byte = 1 betű, szám, vagy különleges jel
1 byte = 8 bit
28 = 256 féle lehet
ASCII = American Standard Code for Information Interchange eredetileg kód telexgépek és nyomtatók vezérlésére

## Slide 11
Bináris kódolás 3: UTF-8
1 oktet = 8 bit
1 karakter kódolása: változó oktetszám; 1 - 4 oktet megengedett
1 112 064 lehetséges betűfajta => minden nyelv minden betűfajtája belefér
UTF-8 = Universal Coded Character Set + Transformation Format—8-bit.
1993-ban mutatták be
Web oldalak 95,8%-a használja (2020. novemberi adat)
2 oktet használatával:
+1920 karakter:
minden nemzeti latin betű + görög, ciril, kopt, örmény, héber, arab stb. betűk
1 oktet használatával:
128 karakter (=ASCII eleje) 1 byte-on: angol ABC + számok
3 oktet használatával:
kínai, japán, koreai betűk
4 oktet használatával:
történelmi írások (hieroglifák, ékírás), ritka matematikai szimbólumok

## Slide 12
Áramerősség mérése
Analóg áramerősség-mérés:
1) eleve áramerősséget akarunk mérni (pl. elektrokémiai mérésnél)
2) valamilyen fizikai mennyiséget mérünk (hőmérséklet, nyomás, fényerősség) és azt az érzékelő elektromos jellé alakítja
Az árammérőt a fogyasztóval sorba kell csatlakoztatni;
kis ellenállásúnak kell lennie a fogyasztó ellenállásához képest.

## Slide 13
Árammérő méréshatárának változtatása
párhuzamosan kötött ellenállással (söntellenállás)
változtatni lehet az árammérő méréshatárát.
Kisebb söntellenállás: kevesebb áram megy át az árammérőn
parallaxis hiba:
oldalról olvasunk le egy mérőműszert,
és emiatt hamis a leolvasás.
Megelőzése: a mutató fedje a tükörképét!

## Slide 14
Analóg feszültségmérő (voltmérő)
sorosan kötött ellenállással (előtét-ellenállás)
változtatni lehet a feszültségmérő méréshatárát.
Nagyobb előtét-ellenállás:
a kisebb feszültség jut a mérőre
hagyományos feszültségmérők:
nagy ellenállású árammérők,
párhuzamosan kapcsolunk a fogyasztóval, amelynek a sarkai között a feszültséget mérni kívánjuk.
tulajdonképpen a rajta átfolyó áramot méri,
ez arányos a feszültséggel, közvetlenül voltokra hitelesíthető.

## Slide 15
Digitális feszültségmérés
Egyik lehetséges digitális feszültségmérés
feszültségmérés → időmérés
• mérendő feszültséggel adott ideig kondenzátort töltünk
• a kondenzátor bemenetére ellentétes polaritású referenciafeszültséget (Uref ) kapcsolunk és azt állandó árammal kisütjük
• mérjük azt az időt, amíg a kondenzátor feszültsége nullára csökken.
• a kisütési idő arányos a vizsgált feszültséggel
Jellemzői:
• olcsó, pontos, lassú (10 - 200 ms)
• kémiai mérésekhez jól használható
• a zaj nagy részét kiátlagolja (zajcsökkentő hatású)
A feszültség mérését visszavezettük idő mérésére

## Slide 16
Idő mérése
idő mérése: a jelek számlálása az időtartam alatt
hagyományos órák: mechanikai oszcillátor (pl. ingaóra)
elektronikus időmérés a hétköznapokban:
kvarc oszcillátor  kvarcóra
frekvencia:
az 1 másodperc alatt bekövetkező események száma
egysége: 1/s vagy Hertz (jelölése: Hz)
pontosabb az időmérés, ha
állandó a frekvencia
az időjelek frekvenciája nagy
idő mérése = periódikusan ismétlődő „események” számlálása
évek száma = a Föld Nap körüli keringéseinek száma
napok száma = a Föld fordulatainak száma

## Slide 17
Kvarcóra
2. Ha feszültséget adnak a kvarckristályra, az összehúzódik / kitágul:
váltakozó feszültség  mechanikai rezgés
RC rezgőkör stabilizálása kvarckristállyal:
ultrahang előállítása  vadriasztó hangszóró
kvarcóra
32 768 Hz = 215 Hz (bináris szám 15. jegyének figyelése: 1 másodperc eltelt)
1. Nyomóerő hatására feltöltődés
az elektromos potenciál-különbség
arányos a mechanikai deformációval
lemezjátszó hangszedő
piezo öngyújtó
Piezohatás
piezoelektromos anyagok: pl. kvarc, turmalin
a kristálylapka két szemben levő felületét
arany vagy ezüst vezető réteggel vonják be

## Slide 18
Nyomás mérése 1.
Gázpalackok nyomásmérője:
külső manométer: a kimenő gáznyomás (pl. 0-5 bar)
alsó tekerő: kimenő nyomás növelése
belső manométer: nyomás a palackban (pl. 0-150 bar)
„0 bar” azt jelenti, hogy légköri nyomás van a palackban
Bourdon-cső
Eugene Bourdon szabadalma (1849)
a legelterjedtebb nyomásmérő eszköz
egy meghajlított és egyik végén lezárt csőbe
túlnyomásos közeget vezetve
a cső külső ívére nagyobb nyomás hat,
mint a cső belső ívére:
a cső kiegyenesedik
a cső alakváltozása egyenesen arányos a nyomással.

## Slide 19
Nyomás mérése 2.
U-csöves nyomásmérő
A nyomáskülönbség a két folyadékszint különbségéből és
a folyadék sűrűségéből számítható.
Ha a folyadék...
higany: Hgmm-ben (torr) leolvasható a nyomáskülönbség
(1 atm = 760 Hgmm)
víz: vízoszlop–mm-ben (H2Omm) leolvasható a nyomáskülönbség
(1 atm = 10333 H2Omm)
Torricelli-féle nyomásmérő:
Olyan U-csöves nyomásmérő, ahol az egyik csőben vákuum van.

## Slide 20
Nyomás mérése 3.
Csőmembrános nyomásmérő
Egyik végén zárt, hullámos cső, amelynek szabadon mozgó vége a nyomás megváltozásának hatására hosszirányában megnyúlik vagy rövidül, mozgatja a csővégre szerelt mutatót nagy pontosság és linearitás
Síkmembrános nyomásmérő
a nyomásváltozás hatására a lemez behorpad

## Slide 21
Nyomás mérése 4.
Kapacitív nyomásmérő cella
Kis nyomások (vákuum) mérése
Pirani-nyomásmérő 10-6 bar – 0.1 bar elve: gázok hővezetőképessége nyomásfüggő
ionizációs manométer 10-13 - 10-6 bar (nagyvákuum mérése)
háromelektródás rendszer a mérendő gázban: a katódból érkező elektronok a rácsra mennek. Ha az elektronok gázmolekulával ütköznek, akkor pozitív ionok keletkeznek, amelyek az anódba csapódnak és itt elektromos áramot okoznak.
benyomódik a közepe és ettől megváltozik a cella elektromos kapacitása
(a kapacitás a membránok közötti távolsággal fordítottan arányos)

## Slide 22
Hőmérséklet mérésére
Hőmérsékletmérés alapja: a termodinamika nulladik főtétele
Ha két test külön-külön termikus egyensúlyban van egy harmadikkal, akkor közöttük is termikus egyensúly van.
A mérendő test tömege igen nagy, a hőmérő tömege hozzá képest igen kicsi
→ a hőmérsékleti egyensúly beállása során csak a kicsi test állapota változik meg.
hőmérő: valamilyen jól mérhető fizikai tulajdonság a hőmérséklettel változik.
Egy eredeti Fahrenheit-hőmérő
Felírata: „Fahrenheit Amst(erdam).”
Ez a példány $107258-ért kelt el aukción.
Csak 3 eredeti Fahrenheit hőmérő létezik.
Nem tudni, hogy hányat készített.

## Slide 23
Nemzetközi hőmérsékleti skála
International Temperature Scale of 1990 (ITS-90)
„TS–90 is not a scale; it is an equipment calibration standard.”
alsó határ (K) | felső határ (K) | hőmérsékletmérés elve
0.65 | 5.0 | hélium gőznyomása
3.0 | 24.5561 | hélium térfogata
13.8033 | 1234.93 | platina ellenállása
1234.93 | ∞ | optikai pirométer

## Slide 24
Nemzetközi hőmérsékleti skála 2.
másodlagos vonatkoztatási pontok:
pl. a nátrium-szulfát-dekahidrát / azonos összetételű oldat egyensúlyi rendszer hőmérséklete 1 atm nyomáson 32,38 C
Az ITS-90 rögzített referenciapontjai (elsődleges hőmérsékleti standardok)
anyag és állapota |  | 
 | K | °C
hidrogén hármaspontja | 13.8033 | −259.3467
neon hármaspontja | 24.5561 | −248.5939
oxigén hármaspontja | 54.3584 | −218.7916
argon hármaspontja | 83.8058 | −189.3442
higany hármaspontja | 234.3156 | −38.8344
víz[hármaspontja | 273.16 | 0.01
gallium olvadáspontja | 302.9146 | 29.7646
indium olvadáspontja | 429.7485 | 156.5985
ón olvadáspontja | 505.078 | 231.928
cink olvadáspontja | 692.677 | 419.527
aluminium olvadáspontja | 933.473 | 660.323
ezüst olvadáspontja | 1,234.93 | 961.78
arany olvadáspontja | 1,337.33 | 1,064.18
réz olvadáspontja | 1,357.77 | 1,084.62

## Slide 25
Hőmérséklet mérése
térfogatmérés vagy méretváltozásalapján
folyadéktöltésű üveghőmérő
állandó nyomású gázhőmérő
fémek hőtágulása alapján működő hőmérő pl. villanyvasaló, grillsütő, elektromos kályha (inkább szabályozás)
bimetál hőmérő
fémpárok alakváltozása alapján működik

## Slide 26
Hőmérséklet mérése nyomásváltozás alapján
folyadéknyomás hőmérő
radiátor hőfokszabályozó szelep, villanybojler
hőfokszabályozó, kis kazánok huzatszabályozása
(inkább szabályozás)
állandó térfogatú gázhőmérő

## Slide 27
Hőmérsékletmérés IR sugárzás alapján
pirométer
Hőmérsékletmérés a vizsgálandó tárgyról érkező IR sugárzás alapján.
Jellemző tartományok pl. (-38 °C - 600°C), (500 °C – 3000 °C).
Pontosság: 0.25% - 2%

## Slide 28
Hőmérsékletmérés IR sugárzás alapján 2.
két hullámhosszon mérve:
„két-színű infra termométer”
a feketetest sugárzásának intenzitásának aránya függ a hőmérséklettől
egy hullámhosszon mérve:
adott szűk IR hullámhossz-tartományba eső IR sugárzás intenzitásának mérése

## Slide 29
Hőmérséklet mérése elektromos jel mérésével 1.
ellenálláshőmérő
fémhuzal ellenállásának mérésével
fémek ellenállása növekszik a hőm növekedésével
Pt ellenálláshőmérő, Ni ellenálláshőmérő
feltekert huzal, 0 C-on 100  az ellenállása
Üveg vagy kerámia védőburok látják el.
termisztor
amorf félvezető ellenállásának mérésével
félvezetők ellenállása csökken a hőmérséklet növekedésével
-60 C  +160 C intervallumban

## Slide 30
Hőmérséklet mérése elektromos jel mérésével 2.
termoelem alapja a Seebeck-effektus
két különböző fémből álló elektromos vezetőt egyik végükön összeforrasztanak
a forrasztási hely, valamint a vezetők másik vége eltérő hőmérsékleten van
feszültség-különbség keletkezik (termofeszültség, termoelektromos feszültség)
pontosabb hőmérsékletmérés termoelemmel:
a termoelem vezetékeinek egyik vége a mérendő hőmérsékletű térben van a másik vége állandó hőmérsékletű referenciatérben van
 mérendő hőmérséklet
 állandó referenciahőmérséklet
(pl. 0 C, olvadó jég vízben)

## Slide 31
Hőmérséklet mérése elektromos jel mérésével 3.
piezoelektromos érzékelők
RC rezgőkörben a rezgőkör rezonanciafrekvenciáját
a kristály hőmérsékletfüggő sajátfrekvenciája fogja meghatározni
Az ilyen hőmérő érzékenysége eléri a 10-4 C-ot.

## Slide 32
Termosztát
nagyon sok fizikai és kémiai tulajdonság hőmérsékletfüggő:
a pontos méréshez a hőmérséklet állandóan tartására van szükség
folyadéktermosztát részei
hőszigetelt edény a termosztáló folyadékkal
(+5  +80 C intervallumban víz).
elektromos fűtőbetét
csőspirál hűtővíz áramoltatására
(általában csapvízzel hűtünk);
elektromos keverő
az egyenletes hőmérséklet biztosítására.;
szabályozó elektronika és
hőmérséklet érzékelő
az állandó hőmérséklet biztosítására
pontos hőmérő
a termosztát tényleges hőmérsékletének megállapítására.

## Slide 33
Termosztát működése
a hűtés folyamatos, állandóan áramlik a hűtővíz
hagyományos termosztát:
(1) a beállított hőmérsékletet elérve kikapcsolódik a fűtés
(2) a hőmérséklet csökken (az állandó hűtés miatt)
(3) a beállított hőmérsékletet alatt bekapcsolódik a fűtés
... és kezdődik elölről ...
 „a termosztát járása”
modern termosztát:
a fűtés erőssége csökken, ahogy megközelíti a beállított hőmérsékletet

## Slide 34
Ajánlott olvasmányok
Szalma József, Láng Győző, Péter László:
Alapvető fizikai kémiai mérések és a kísérleti adatok feldolgozása
ELTE Eötvös Kiadó, 2008
GUM: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html
Carl Garland , Joseph W. Nibler , David P. Shoemaker:
Experiments in Physical Chemistry, 8th Revised Edition
McGraw-Hill Education, 2015
Pajkossy Tamás:
Méréstechnika, elektronikus jegyzet
BME, 2015

## Slide 35
Mérési módszerek
téma
vége